温度応力解析　解析条件表

下記までメール、FAXで送付してください。

FAX　：　0857-28-7297　　　　TEL　：　0857-28-5191

Mail　：　g-kikaku@asahic.co.jp

技術企画部　：　山本、佃（つくだ）　宛

送付内容は、以下の図面と下記の解析条件です。

- 構造図（PDFまたはCADデータ）

- リフト割図（リフト区分と高さが解かるもの）

- 配筋図（該当リフトの配力筋の径、ピッチが解かるもの）

解析条件

- 基本条件

| 項 目 | 条 件 |
| --- | --- |
| 工 事 名 | ○○工事 |
| 発注者名 | ○○整備局○○工事事務所 |
| 施工場所 | ○○県○○市○○町○○地内 |
| 標 高 | H= 10.5 ｍ |
| 施工者 | ○○建設㈱ |
| 担当者 |  |
| 連絡先 | Tel: | Email： |
| 解析の対象 | A1橋台 竪壁 |
| 地盤、基礎形式など | 杭基礎 |
| セメントの種類 | 高炉セメントB種 |
| 設計基準強度 | 24 N/mm2 （28日） |
| 配 合 | 単位セメント量：C | 水セメント比：W/C | スランプ |
|  | 300 | ｋｇ/m3 | 54.0 | ％ | 8 | ｃｍ |
| 打設区分 | 打設日時 | 平均気温（℃） | 打設温度（℃） |
| 1リフト | フーチング | 平成19年5月10日 |  |  |
| 2リフト | 壁 | 平成19年5月30日 |  |  |
| 備 考 | コンクリートの加熱、冷却等の特別な対策があれば、記入してください。 平均気温、打設温度が不明な場合は、当方で推定します。 |

- 養生条件

| 区 分 | 養 生 計 画 |
| --- | --- |
| 1リフト （フーチング） | 側面 | 合板型枠 7日 |
|  | 上面 | 湿潤養生+シート掛け 7日 |
| 2リフト （側壁） | 側面 | 合板型枠 10日 |
|  | 上面 | 湿潤養生+シート掛け 10日 |
| 3リフト （側壁） |  |  |
| その他 | 給熱養生等の特別な養生があれば、記入してください。 |